Załącznik nr 1 – do Ogłoszenia PZU/08/2018

Opis przedmiotu zamówienia

# Zamawiający

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków

### CEL ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji meteorologicznej wraz z wyposażeniem (1 szt.), do siedziby Zamawiającego: ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków, o następujących parametrach:

2.1. Sensory

1. Sensor temperatury i wilgotności atmosferycznej  (2 szt) spełniający wymagania: dokładność nie gorsza niż ±1,8 % RH oraz ± 0,2°C. Sensory mają być wyposażone w osłony radiacyjne. Stopień ochrony elektroniki nie mniej niż IP 66.

2. Ultradźwiękowy sensor prędkości i kierunku wiatru o parametrach spełniających wymagania:

Prędkość wiatru: zakres 0-60 m/s, rozdzielczość 0,01 m/s, jednostki m/s, dokładność  ±2%

Kierunek wiatru: zakres 0-359o, rozdzielczość 1o, dokładność  ±2o

Stopień ochrony: minimum IP 66

3. Sensor natężenia promieniowania słonecznego spełniający następujące wymagania: pole widzenia 180o, zakres pomiarowy natężenia promieniowania  0 … 1500 W/m2, zakres czułości 430 – 1100 nm, stopień ochrony minimum IP 66

4. Czujnik ciśnienia atmosferycznego spełniający wymagania: zakres pomiarowy 600-1100 hPa, dokładność pomiaru nie gorsza niż ±0,5 hPa, i rozdzielczość pomiaru 0,05 hPa, stopień ochrony minimum IP 66

5. Deszczomierz ogrzewaniem  o rozdzielczości 0,1 mm i dokładności nieprzekraczającej ±2%

Preferowana komunikacja sensorów z użyciem jednego protokołu (preferowany powszechnie używany w stacjach meteorologicznych protokół SDI-12). Dopuszcza się również inne typy przesyłania danych.

2. 2. Akwizycja danych:

Logger zbierający dane z wszystkich zainstalowanych sensorów zabudowany w obudowie o stopniu ochrony  minimalnie IP65, umożliwiający zapis danych do pamięci wewnętrznej oraz przesyłający dane pomiarowe na serwer Zamawiającego z wykorzystaniem sieci GSM/EDGE (koszty transmisji danych po stronie Zamawiającego).

2.3. Wyposażenie dodatkowe:

Zestaw zasilający system pomiarowy wraz z akumulatorem buforowym o pojemności minimum 24Ah. Sensory powinny być wyposażone w źródło zasilania jeśli wymagają osobnego. Maszt o wysokości 2 m wraz ze wszystkimi mocowaniami sensorów i skrzynki elelektrycznej z akumulatorem. Osobny słupek o wysokości 1 m do deszczomierza.

Stacja powinna zawierać wszystkie elementy umożliwiające pomiary z wykorzystaniem każdego z wyszczególnionych sensorów i zapisywaniem rejestrowanych danych pomiarowych.

3.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU i OPIS SPOSOBU SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU :

I.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci , którzy:

1.		Spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczące:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

II.	W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia).

4.	KRYTERIA OCENY OFERT:.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w  postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryterium:

1) Oferta będzie oceniana w w/w kryterium wg następującego wzoru:

cena minimalna (najniższa)

Wc = -------------------------------------------- x 50

cena przedstawiona w ofercie

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w ocenie w/w kryterium wynosi 50 pkt

2) ocena własności metrologicznych systemu oraz jakości wykonania poszczególnych komponentów systemu

Oferty podlegać będą indywidualnej ocenie członków komisji Oceniającej wg skali od 1 do 50 pkt. Liczba punktów przyznanych zostanie określona na podstawie średniej wyliczonej z punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.