Załącznik nr 1 – do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa elementów i podzespołów mechanicznych do systemów pomiarowych”

(oznaczenie sprawy: PN/01/2019)

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów i podzespołów mechanicznych do systemów pomiarowych, wykonanych  zgodnie ilością i opisem przedstawionym poniżej oraz w oparciu o konkretne projekty otrzymywane od Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Wspólny Słownik Zamówień:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

45262670-8 - Obróbka metali

98395000-8  - Usługi ślusarskie

| L.p. | Nazwa | Ilość (szt. lub kpl. kompletne podzespoły) | Materiał | Gabaryty mm | Objętość mm3 | Zalecana obróbka | Wymagana dokładność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pałąk | 100 | 1.4306 1.4541 | 562x25x5 | 6,9E+04 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Ra1,6 |
| 2 | Dekiel | 100 |  | 114x5 | 4,8E+04 |  | Ra1,6 |
| 3 | Rura osł. czujnika | 100 |  | 108/98 L=140 | 1,4E+05 |  | 0,05/Ra1,6 |
| 4 | Tuleja moc. pałąka | 200 |  | 25 L=15,5 | 5,7E+03 |  | Ra1,6 |
| 5 | Kołek | 200 |  | x8 | 6,2E+01 |  | 0,008/Ra0,8 |
| 6 | Tuleja łącząca | 100 |  | 85 L=32 | 4,4E+04 |  | Ra0.8 |
| 7 | Rura mała | 100 | 100 kpl. |  | 85/81 L=110 | 5,5E+04 |  | Ra0.8 |
| 8 | Kołnierz | 100 |  |  | 114x5 | 2,3E+04 |  | Ra1,6 |
| 9 | Pierścień | 200 | 1.4306 | 113 |  | 1,3,4,8 | Ra1,6 |
| 10 | Płyta pośrednia | 100 | Ertacetal®H czarny | 100x40x6,5 | 1,42E+04 | 2,3,4 | Ra1,6 |
| 11 | Prowadnica | 200 | Ertacetal®H czarny | 6x10x100 | 5,20E+03 | 2 | Ra1,6 |
| 12 | Pręt 1 długi | 200 | 1.4306 | 5x107 | 2,10E+03 | 1,5 | Ra0.8 |
| 13 | Pręt 2 krótki | 400 | 1.4306 | 5x92 | 1,81E+03 | 1,5 | Ra0.8 |
| 14 | Czasza 2 | 200 | 200 kpl. | 1.4404 | x22 | 5,66E+03 | 1,2,3,4,6,8 | 0,02/Ra0,4 |
| 15 | Pręt 3 | 600 |  | 1.4404 | x42 | 7,69E+02 | 3,4,5 | 0,02/Ra0,8 |
| 16 | Tuleja | 200 |  | 1.4404 | x10 | 4,71E+02 | 1,2,4,8 | 0,02/Ra0,8 |
| 17 | Pierścień osłona czujnika MPP | 100 | 1.4404 | 100/97x60 | 2,73E+04 | 1,2,3,8 | 0,03/Ra0,8 |
| 18 | Oprawa łożyska | 200 | 1.4404 | x16 | 6,18E+02 | 1,2,3,4,8 | 0,008/Ra0,4 |
| 19 | Pierścień aretujący | 200 | 1.4404 | x5 | 2,00E+02 | 1,2,4,8 | 6H/Ra0,8 |
| 20 | Tuleja cewki | 200 | Ertacetal®H czarny | x14 | 6,19E+02 | 1,3 | Ra1,6 |
| 21 | Duża tuleja labiryntu | 100 | EN AW-5754 | x17,5 | 7,67E+02 | 1,3 | 0,008/Ra0,8 |
| 22 | Mała tuleja labiryntu | 100 | EN AW-5754 | x13 | 6,27E+02 | 1,3 | 0,012/Ra0,8 |
| 23 | Wspornik | 100 | Ertacetal®H czarny | 32x17 | 9,89E+03 | 1,2,3 | Ra1,6 |
| 24 | Oś skrzydełka | 100 | 1.4305 | 2x30 | 9,4E+01 | 1,5 | 0,008/Ra04 |

Rodzaje zalecanej obróbki:

1 – toczenie, 2 – frezowanie, 3 – wiercenie, 4 – gwintowanie, 5 – polerowanie, 6 – klejenie, 7 – gięcie, 8 – gratowanie, 9 - spawanie

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu przedmiotowy Opis Przedmiotu Zamówienia odnosi się do konkretnego symbolu, wyrobu, znaku towarowego, specyficznego pochodzenia lub nazwy producenta to wynika to tylko i wyłącznie z jego parametrów technicznych/użytkowych, które bezpośrednio wynikają z projektu lub założeń projektowych do jakiego te elementy mają być zastosowane i jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia. Oznacza to, ni mniej ni więcej, że elementy o innych parametrach technicznych lub użytkowych nie pozwolą na uzyskanie pełnej funkcjonalności systemu pomiarowego, do którego zamawiane elementy są przeznaczone, a  urządzenie zbudowane na bazie niewłaściwych elementów może nie działać poprawnie.

Wymagania dodatkowe

- Elementy muszą być spawane elektrodowo MIG-MAG,TIG

- Montaż urządzeń i podzespołów z zastosowaniem klejenia metali z utwardzaniem chemicznym i termicznym przy użyciu klejów np. firmy LOCTITE lub równoważnych.

- Dostęp do obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i galwanicznej na wysokim poziomie.

- Elastyczność w szybkim wprowadzaniu zmian w wykonywanych elementach w razie konieczności dokonania korekty.